ОПИСАНИЕ  ФИЛЬТРА UNIMAX Professional

ОГЛАВЛЕНИЕ

- Применение: общее описание принципа действия фильтра 	………...……………….61

- Условия безопасной эксплуатации 	…………………………62

- Технические данные 	………………………... 62

- Запасные части ………………………………………………………………………………………....63

- Подготовка фильтра к эксплуатации 	…………………………64

- Подготовка вкладышей с фильтрующими материалами	…………………………64

- Установка фильтра и монтаж элементов 	…………………………64

- Наполнение водой и включение фильтра		…………………………65

6.Уход……………………………………………………………………………………………...………66

- Отключение направляющего узла (3) и впускной/выпускной системы …………………...66

- Уход за фильтрующими материалами  ………………………………………………………..66

6.2.1 Обхождение с фильтрующими материалам  …………………………………………...67

6.3.Уход за впускной/выпускной системой и направляющим узлом (3) ....................................67

.       6.4. Уход за поршневым узлом (5) и насосом . …………………………………………………..68

6.5 Уход за крышкой……………………………………………………………………………….69

6.6.  Уход за лампой ультрафиолетового излучения		………………………... 69

7. Советы по устранению неполадок…………..………………………………………………………..69

- Воздух в устройстве  …………………………………………………………………………..69

- Поршень туго прокручивается в крышке	…………………………69

- Не закрывается крышка фильтра	……………………………………………….70

- Не работает мотор 	…………………………70

- Значительно понизилась производительность фильтра	…………………………70

- Из-под крышки фильтра или сосуда фильтра (24) вытекает вода	………………………....70

- Фильтр не может быть наполнен водой в соответствии с п. 5.3	…………………………70

- Лампа не светится		…………………………70

1. ПРИМЕНЕНИЕ: ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ ФИЛЬТРА

Благодарим Вас за покупку наружного канистрового фильтра нового поколения серии UNIMAX Professional. Главными достоинствами этого фильтра являются:

- большая вместимость емкости фильтра;

- оптимально подобранные фильтрующие материалы (механические, химические, биологические) обеспечивают удобную и эффективную очистку воды, а также поддержание ее прозрачности;

- возможность регулирования производительности;

- встроенный механизм для откачки воздуха из фильтра и эластичных впускных трубок с целью автоматического наполнения фильтра водой. Этот механизм очень удобен для пользователя, так благодаря ему нет необходимости наполнять фильтр водой вручную;

- фильтры FZKN PLUS оснащены рамкой с лампой ультрафиолетового излучения (UV-C), имеющего бактерицидное действие и уничтожающего плавающие в аквариуме водоросли;

- использование подобных рамок в аквариумных фильтрах является новаторским решением, которое значительно повышает эффективность очистки воды.

Канистровый фильтр призван очищать и аэрировать воду в аквариумах (обогащение воды кислородом происходит с помощью дождевального устройства).

Фильтр можно использовать совместно с другими аквариумными устройствами. Максимальную эффективность можно достичь, используя изделия фирмы AQUAEL.

Объемы аквариумов, указанные в технических данных, представляют собой максимальные значения. Однако, фильтры этой серии можно использовать также в аквариумах меньшего объема. Кроме объема аквариума, при выборе соответствующего наружного фильтра следует принять во внимание и другие факторы, например:

- количество и виды рыб в аквариуме,

- климатические условия.

Встроенный насос обеспечивает постоянную циркуляцию воды. Вода, вытекающая из аквариума, подвергается поочередно механической, химической и биологической фильтрации; кроме этого, в фильтрах FZKN PLUS вода проходит через область обработки ультрафиолетовыми лучами, в которой уничтожаются водоросли и бактерии, а также другие патогенные организмы. Благодаря этому в аквариуме создаются условия, поддерживающие здоровье рыб, а вода дольше остается прозрачной. Перед включением насоса и началом процесса фильтрации воды следует удалить воздух из фильтра и эластичных впускных трубок и наполнить фильтр водой. Все эти действия можно проводить не открывая фильтра, с помощью специального механизма, всасывающего воду, благодаря которому фильтры этой серии так удобны в эксплуатации. Принцип действия и уход за ним подробно описаны в разделе 5.3.

ВНИМАНИЕ: при перегреве (например, когда ротор насоса остановился из-за загрязнения, или когда устройство работает всухую) установленный в насосе термовыключатель отключит его от сети до момента остывания. Включение произойдет автоматически.

Оптимальное и безаварийное функционирование фильтра может быть обеспечено только с использованием оригинальных запасных частей и фильтрационных материалов фирмы AQUAEL. Кроме фильтрационных материалов, входящих в комплект фильтра, мы предлагаем широкую гамму других фильтрационных материалов.

2. УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Перед установкой и каждым запуском следует подробно изучить данную инструкцию использования и монтажа.

- Фильтры серии UNIMAX Professional, изготовленные в соответствии с принятыми нормами безопасности, предназначены исключительно для аквариумных целей и должны использоваться только внутри помещений для очистки жидкости с температурой до 35°С.

- Перед проведением каких-либо действий по обслуживанию фильтра, например, монтаж, замена вкладок, чистка, а также всегда перед тем, как вложить в аквариум руку, следует отключить от сети как фильтр, так и все другие электрические устройства, находящиеся в аквариуме.

- Электрические провода нельзя заменять или ремонтировать. На электропроводе поршня нельзя устанавливать выключатели или разъемы. В случае повреждения проводов следует заменить полностью поршневой узел (5).

- Недопустимо использование фильтра или других электрических устройств с механическими повреждениями, например, с трещинами либо повреждениями электропроводов.

- Устройство можно подключать только к электрической сети, параметры которой (напряжение и частота) соответствуют указанным на устройстве и в технических данных данной инструкции.

- При работе фильтр должен быть наполнен водой, работа всухую недопустима.

- STERIUZERW вырабатывает излучение, вредное для кожи и глаз человека. Подключение стерилизатора без установленного защитного щитка (33) запрещено. Дополнительно установленный предохранительный выключатель предотвращает случайное включение стерилизатора без установленного защитного щитка.

5. ПОДГОТОВКА ФИЛЬТРА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Фирма AQUAEL сохраняет право вводить технические изменения в конструкцию фильтра.

ВНИМАНИЕ: Перед началом эксплуатации фильтра следует распаковать и промыть фильтрующие материалы.

5.1. Подготовка вкладышей с фильтрующими материалами.

Рис. 1. Открыть защелки (22), снять крышку фильтра (14) с емкости (24).

Рис. 2. По очереди вынуть из емкости магазины (21) с фильтрационными вкладышами.

Рис. 2а. Фильтрующие материалы, кроме находящейся в первом магазине губки надо вынуть из одноразовых пакетиков, в которые они упакованы, всыпать в магазины (21) и прополоскать под проточной водой. Вставить кожух стерилизатора (33) таким образом, чтобы он не отклонялся в стороны. Далее корзинки (21) следует вложить в емкость (24) и закрыть емкость крышкой (14), обращая внимание на положение прокладки (15), и закрепить защелками (22).

5.2. Установка фильтра и монтаж элементов.

Рис. 3. Фильтр следует установить в вертикальном положении в таком месте, где разница между уровнем воды в аквариуме и уровнем основания фильтра не превышает 135м. При этом верхняя поверхность фильтра должна находиться ниже поверхности воды в аквариуме по крайней мере на 10 см.

Рис. 4. Прикрепить переливные трубки (28) с помощью зажимного винта к стенке аквариума. Толщина стенки не должна превышать 40 мм. Эластичные трубки сильно прижать зажимными гайками (2).

Переливные трубки можно монтировать раздельно, предварительно выкрутив зажимной винт (27).

Впускные и выпускные элементы можно подсоединить в соответствии с рис 6 или 7.

рис. 6. Направляющее сопло (30) позволяет направить струю отфильтрованной воды в любом направлении.

рис. 7. Дождевальное устройство (29) установить вдоль стенки емкости с помощью держателей с присосками.

Рис. 8. При работе фильтра шланги следует подвести к емкости в как можно более выпрямленном положении.

5.3. Наполнение водой и включение фильтра.

ВНИМАНИЕ: К наполнению фильтра можно приступить только после правильной установки фильтра и закрепления переливных трубок на крае аквариума, наполненного водой (см. пункты 5.1. и 5.2.)

Рис. 9. Повернуть направляющий узел (3) против часовой стрелки по отношению к поршню (5) до первого упора, приведя в позицию "F".

Рис. 10. При помощи ручки "G" повернуть поршень (5) против часовой стрелки примерно на 90 градусов, придерживая фильтр за ручку крышки "Н" (14).

Рис. 11. Энергично провернуть ручку поршня "G" около 10 раз так, как показано на рисунке.

ВНИМАНИЕ: При качании насосом максимальное отклонение ручки "G" от ручки "Н" не должно превышать 150 градусов.

Рис. 12. Далее повернуть ручку "G" в исходное положение и энергично провернуть направляющий узел Т" также в исходное положение. Под воздействием созданного во время работы насоса отрицательного давления фильтр автоматически наполнится водой. Этот процесс будет продолжаться, пока фильтр не заполнится полностью водой.

ВНИМАНИЕ: Если после возвращения направляющего узла (3) в исходное положение (рис. 12) не произойдет автоматическое наполнение фильтра водой, вышеперечисленные действия следует повторить, увеличив число и динамику движений. В случае, если эта попытка будет безуспешной, следует поступать в соответствии с рекомендациями по устранению неполадок (пункт 7).

После установки направляющего узла (3) в положение, показанное на рисунке 12, фильтр готов к работе.

После правильного заполнения водой фильтр включаем, вставляя в розетку электросети штепсель провода, тянущегося из корпуса фильтра.

После включения фильтра следует проверить плотность соединения крышки (14) и емкости (24), а также соединения с обоих концов эластичных трубок (1). Подготовленный таким образом фильтр установить в предназначенном для него месте (см. рис. 3).

Включить стерилизатор, вставляя штепсель нижнего провода в розетку электросети (только для FZKN PLUS).

6. УХОД

ВНИМАНИЕ: Перед проведением каких-либо действий по обслуживанию фильтра, фильтр следует отключить от источника питания.

Чаще всего загрязнению подвергается фильтрационный вкладыш. Он собирает самые большие частицы загрязнения, плавающие в воде аквариума. Уход за этим элементом должен осуществляться в первую очередь. При сильном визуально различимом загрязнении вкладыш следует вынуть вместе с корзинкой из аквариума, разобрать, прочистить отдельные элементы под проточной водой, снова собрать и установить на прежнее место (см. рисунки 6 и 7).

Текущий уход за фильтром состоит в промывке либо замене фильтрующих материалов. Необходимость проводить другие действия по уходу, описанные ниже в этом разделе появляется реже.

Поступая в соответствии с пунктом 6.1., можно отсоединить шланги вместе с направляющим узлом (3) и оставить их на краю аквариума.

6.1. Отключение направляющего узла (3) и впускной/выпускной системы

Рис. 13. Повернуть направляющий узел (3) по часовой стрелке по отношению к поршню (5) до первого упора, приведя в позицию 1".

Рис. 14. Повернуть поршень (5) против часовой стрелки по отношению к крышке фильтра (14) примерно на 90 градусов; вместе с поршнем вращается также направляющий узел (3).

Рис. 14а. Повернуть ручку направляющего узла (3) до упора по часовой стрелке. В этой позиции соединительные муфты "D" и "Е" впускной/выпускной системы находятся в закрытой позиции. Далее отсоединить направляющий узел (3) от поршня (5).

6.2. Уход за фильтрующими материалами

Рис.15.

ВНИМАНИЕ: После отсоединения направляющего узла (3) в соответствии с пунктом 6.1. следует слить излишек воды, превышающий уровень емкости (24), для избежание разлития воды при открытии крышки фильтра.

Рис.16.

ВНИМАНИЕ: Перед снятием крышки фильтра (14) постарайтесь оценить, не превышает ли краев емкости уровень воды в фильтре.

Рис.17.

- открыть защелки (22} и снять крышку фильтра (14) - описано в п. 5,1.

- вылить остаток воды из емкости (24),
по очереди вынуть магазины (21),

- почистить или заменить фильтрующие материалы,

- очистить емкость (24)

Далее собрать все в обратном порядке.

6.2.1. Обхождение с фильтрующими материалами

1) В верхнем магазине (21) находится не содержащая фенола губка, которая выбирает из аквариума механические загрязнения; в этот связи по мере	прохождения времени она забивается, из-за чего постепенно уменьшается производительность насоса фильтра. Быстрота снижения производительности зависит от многих факторов (например, объема аквариума, "плотности" фауны и флоры и т.д.). В начале рекомендуется проводить действия по уходу за фильтрующими материалами раз месяц; в дальнейшем периодичность можно изменить в зависимости от фактических нужд. В рамках ухода следует вымыть губку под проточной водой либо заменить ее (губка предназначена для многоразового использования). Благодаря пористой структуре губка, кроме механической фильтрации, содействует биологической очистке воды, так как является средой обитания культур бактерий (как и керамический фильтрующий вкладыш);

- Активированный уголь (СагbоМах) осуществляет химическую очистку воды, удаляя из нее даже растворенные в воде органические продукты распада и токсичные газы (например, хлор и аммиак). Поглощающие свойства активированного угля исчерпываются в течение одного месяца, поэтому эту фильтрационную вкладку рекомендуется менять каждый раз при текущем уходе за фильтром;

- Zeolit (ZeoWander), кристаллический пористый силикат, является натуральным минералом с огромной поверхностью открытых пор, которые абсорбируют токсические вещества, например, аммиак. Кроме того, он способствует ионному обмену, катализу, смягчению воды, а также участвует в биологической очистке воды, способствуя развитию бактерий, участвующих в разложении органических отходов. Его абсорбционные свойства исчерпываются в течение 1 -3 месяцев, в зависимости от состава флоры и фауны в аквариуме. После истечения этого периода вкладыш следует обязательно заменить.

- ZeoCarbon, представляет собой смесь активированного угля и цеолита, оптимально совмещающую в себе их свойства. Этот вкладыш рекомендуется менять каждый раз при текущем уходе за фильтром;

5)	Благодаря огромной пористой поверхности керамический фильтрующий вкладыш (BioCeraMax Pro) является идеальной средой для развития культур бактерий, ответственных за разложение и удаление из емкости органических загрязнителей, в том числе токсичных нитратов и фосфатов. Этот вкладыш достаточно вымыть раз в полгода в не содержащей хлора воде (например, зачерпнутой из аквариума) либо заменить половину вкладыша.

Перед закрытием фильтра следует провести простые действия по уходу за крышкой (14) - см. пункт 6.5. * Подсоединение к фильтру направляющего узла (3) вместе с впускной/выпускной системой следует осуществить в порядке, обратном тому, который описан в пункте 6.1.

6.3. Уход за впускной/выпускной системой и направляющим узлом (3)

Приступая к этим действиям, не забудьте вынуть шланги и всасывающие трубки	из воды.

Рис. 18. Правильное положение пластины направляющего узла: Повернуть пластину до упора по часовой стрелке. В этом положении вырез в пластине "К" совпадает с вырезом в корпусе "L", а впускная и выпускная соединительные муфты полностью закрыты.

Направляющий узел (3) не подлежит разборке. Нижняя пластина узла вращается. Вращая пластину, находим положение, в котором впускная и выпускная соединительные муфты открыты.

Для чистки рекомендуется использовать мягкую щетку или кисточку и проточную воду.

Чистка:

- пластины и ее отверстий

- впускной и выпускной соединительных муфт

ВНИМАНИЕ: После окончания вышеописанных действий пластину следует установить в исходное положение, показанное на рисунке. В другом положении Вы не сможете установить направляющий узел, а фильтр подвергнется опасности повреждения.

- снять, почистить прокладку (4) и ее гнездо в корпусе,

- установить прокладку на прежнее место.

Остальные элементы впускной/выпускной системы после чистки собрать в соответствии с описанием в пункте 5.3.

После чистки направляющий узел (3) вернуть на прежнее место в поршне (5) в положение "J", как показано на рисунке 12, а затем привести его в рабочее положение в соответствии с рисунком 11.

6.4. Уход за поршневым узлом (5) и насосом

Загрязнение насоса не происходит так же быстро, как загрязнение находящейся внутри фильтра губка, так как этот компонент качает уже отфильтрованную воду. В начальном периоде эксплуатации рекомендуется проводить уход за поршневым узлом и насосом раз в два месяца; позже периодичность можно определить в зависимости от фактических нужд. Если действия по уходу не проводятся в течение нескольких месяцев, в насосе может накопиться осадок из водорослей или камней, что может вызвать остановку насоса.

Рис. 19. Выемка поршня (5). Повернуть поршень на 180 градусов против часовой стрелки до положения "М" и вытащить его вверх.

Рис. 20. Действия по уходу за поршневым узлом (5):

- Почистить и смазать вазелином или иным средством, уменьшающим трение прокладок (6) и (7), а также почистить гнезда прокладок.

- Почистить и промыть верхние отверстия "IM", а также боковые отверстия "Р" и "R".

Рис. 21. Внутри поршня (5) находится небольшой насос с водонепроницаемым синхронным мотором.

Чистка:

- Вращательным движением снять крышку камеры ротора (11),

- Вынуть ротор (10),

- Вынуть ось (9),

- Далее осторожно почистить вынутые элементы, гнездо ротора и камеру ротора в поршне (5),

- Следующий шаг - сборка всех вышеперечисленных элементов в обратном порядке.

После чистки поршневой узел и насос следует опять вкрутить в крышку в порядке, обратном тому, который использовался при их выемке (см. рисунок 18).

6.5. Уход за крышкой

Рис. 22.

- Прочистить главную прокладку (15) и ее гнезда в крышке, затем вложить про
кладки в гнезда в соответствии с инструкцией,

- Прочистить и промыть отверстия Q и S,

- Вынуть и почистить затычки (12) и грибок (13) нижнего клапана,

- Затем установить их на место.

6.6. Уход за лампой ультрафиолетового излучения

- осторожно вынуть кварцевый кожух (34), поворачивая его по указанию стрелки с надписью (OUT) (рис. 23), прополоскать его под проточной водой и тщательно вытереть досуха, особенно внутреннюю сторону,

- почистить кожух стерилизатора;

- смонтировать устройство в обратном порядке (рис. 24) (лампу надо вставить в рамку до опора);

ВНИМАНИЕ: В кожухе ультрафиолетового стерилизатора имеется фрагмент с зеркалом из кварцевого стекла в форме втулки, с которым следует обращаться с особой осторожностью при чистке кожуха. Не скоблить! При чистке использовать только щетку для чистки бутылок во избежание повреждения зеркала! Если зеркало разбилось, кожух полностью подлежит замене.

После окончания описанных в данном разделе действий по уходу фильтр можно снова установить так, как это описано в разделе 5. Перед включением фильтра, следует откачать из него воздух согласно п. 5.3.

ВНИМАНИЕ: После того, как ротор (10) установлен на оси, он должен вращаться совершенно свободно, не встречая сопротивления.

7. СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕПОЛАДОК

| 7.1. Воздух в устройстве |
| --- |
| Причина | Решение |
| Неправильно установлен фильтр (фильтр установлен слишком высоко) | Установить фильтр в соответствиями с инструкциями в пункте 5.2 |
| Забилась вентиляционная трубка | Прочистить вентиляционную трубку крышки "Q" (рис. 21) и вентиляционное отверстие поршня "Р" (рис. 19) |
| Неплотные эластичные трубки либо их неправильное подсоединение к фильтру | Правильно подсоединить трубки (так, чтобы они не всасывали воздух при работе). Если фильтр по-прежнему всасывает воздух, это может означать, что трубки повреждены. В этом случае трубки следует заменить. |
| Всасывающая корзинка находится в области появления пузырьков воздуха | Сдвинуть впускную систему либо выпускное отверстие аэрационного устройства |
| При обычной работе устройства слышен плеск воды в фильтре При обычной работе ус | Отключить фильтр от литания примерно на 30 секунд и снова включить в сеть. Удаление воздуха из фильтра происходит автоматически (если воздух из фильтра не удалялся слишком долго, то автоматическое удаление может не сработать; в этом случае следует поступать согласно инструкции в п. 5.3) |
| 7.2. Поршень туго прокручивается в крышке |
| Причина | Решение |
| Плохо смазаны или загрязнены прокладки | Почистить прокладки и смазать их вазелином или другим средством, уменьшающим трение |
| 7.3. He закрывается крышка фильтра |
| Причина | Решение |
| Неправильно установлена главная прокладка (15) | Правильно вложить прокладку в паз крышки |
| Неправильно вложены вкладыши с фильтрующими материалами | Разместить вкладыши с фильтрующими материалами таким образом, чтобы они идеально прилегали друг к другу и к стенкам сосуда фильтра |
| Вкладыши с фильтрующими материалами переполнены | Удалить излишек материалов. Во вкладыш не следует помещать слишком много фильтрующего материала |
| На дне сосуда фильтра находится посторонний предмет | Вынуть вкладыши и удалить посторонний предмет |
| Неправильное положение крышки на сосуде фильтра | Правильно разместить крышку на сосуде фильтра |
| 7.4. Не работает мотор |
| Причина | Решение |
| Сломана или повреждена ось ротора | Заменить ось |
| Поврежден электрический провод | Полностью заменить поршневую систему (5). Провод ни в коем случае не подлежит ремонту или замене! |
| Ротор заблокирован или поврежден | Произвести действия по уходу за насосом согласно п. 6.4 либо заменить ротор |
| 7.5. Значительно понизилась производительность фильтра |
| Причина | Решение |
| Неправильный набор фильтрующих материалов | Проверить, насколько набор фильтрующих материалов соответствует рекомендациям AQUAEL |
| Фильтрующие материалы загрязнены | Почистить или заменить фильтрующие материалы согласно п. 6.2 |
| Фильтрующие материалы не были распакованы | Вынуть фильтрующие материалы из упаковки |
| К впускной или выпускной системе подключено слишком много вспомогательных приспособлений | Проверить и, по мере надобности, отсоединить ненужные элементы |
| При работе отсутствует правильная циркуляция воды | Проверить, не установлен ли фильтр слишком низко по отношению к уровню воды, а также нет ли затора на пути циркуляции воды (например, в эластичных трубках) |
| Загрязнен насос или другие важные узлы, например, обратный клапан в крышке (12,13) б (см. рис. 21) | Произвести действия по уходу согласно п, 6.4 и 6.5 |
| Загрязнена впускная/выпускная система и направляющий узел (3) | Отсоединить системы и устранить все сужения в сечении систем, а также произвести действия по уходу за направляющим узлом согласно п. 6.3 |
| 7.6. Из-под крышки фильтра или емкости фильтра (24) вытекает вода |
| Причина | Решение |
| Неправильно закрыты защелки (23) | Надлежащим образом закрыть все защелки |
| Неправильно установлена либо смещена главная прокладка (15) | Прокладку следует вынуть и почистить. Почистить все поверхности гнезда прокладки, после этого правильно установить прокладку. |
| Гнездо прокладки (15) крышки загрязнено |  |
| Неплотная пробка (26) в емкости фильтра | Почистить либо заменить пробку и прокладку |
| 7.7. Фильтр не может быть наполнен водой в соответствии с п. 5.3 |
| Причина | Решение |
| Фильтр установлен слишком высоко, из-за чего впускное отверстие фильтра находится выше уровня воды в аквариуме | Верхняя поверхность фильтра должна быть расположена по крайней мере на 10 ниже поверхности воды в аквариуме |
| 7.8. Лампа не светится |
| Причина | Решение |
| Неправильно установлен кожух стерилизатора (33) | Поправить положение кожуха стерилизатора (33) таким образом, чтобы он не отклонялся в стороны |

# Text boxes

Рекомендуемый порядок вкладывания магазинов с фильтрующими материалами представлен в таблице в пункте 4.

Рис. 5. Нижние концы эластичных трубок (1) подсоединить к соединительным муфтам: впускной ("IN") и выпускной ("OUT"), на которых стрелками обозначено направление циркуляции, и сильно зажать гайками (2).

В случае появления искривлений трубок их следует выпрямить в теплой воде.

Для проведения описанных ниже действий вокруг фильтра необходимо « освободить место. Аквариум должен быть наполнен водой, а всасывающая корзинка (32) погружена как можно глубже в воду.

В случае необходимости, например, в случае использования в аквариуме небольшого объема производительность фильтра можно регулировать поворачивая направляющий узел (3) против часовой стрелки, в соответствии с рисунком 9.

В процессе эксплуатации фильтр может завоздушиться. Для удаления из него воздуха надо отключить фильтр от сети примерно на 30 секунд и снова включить. Во время этого короткого перерыва из фильтра автоматически удаляется воздух. Эту процедуру рекомендуется время от времени повторять.